## Slide 1: Slide 12
Cours D’Architecture et technologie des ordinateurs

## Slide 2: Slide 25
Spécialité : Informatique Niveau 4

## Slide 3: Slide 26
Code : INFO4221

## Slide 4: Slide 28
Membre du groupe 5

## Slide 5: Slide 30
Objectifs de la leçon (5 minutes) :

## Slide 6: Slide 31
À la fin de cette leçon, les étudiants seront capables de :

## Slide 7: Slide 32
Maîtriser la division et la soustraction des bases 2, 8 et 16

## Slide 8: Slide 33
Comprendre et appliquer les divisions en base 2, 8 et 16

## Slide 9: Slide 34
Représentation des Nombres en virgules flottante en Binaire

## Slide 10: Slide 35
BASES ET OPERATIONS (40 minutes)

## Slide 11: Slide 37
Addition et Soustraction

## Slide 12: Slide 38
Addition

## Slide 13: Slide 39
Binaire

## Slide 14: Slide 41
Principe de l’addition binaire

## Slide 15: Slide 42
Le système binaire (base 2) n'utilise que deux chiffres :

## Slide 16: Slide 43
0 (zéro)

## Slide 17: Slide 44
1 (un)

## Slide 18: Slide 46
L'addition binaire fonctionne comme l'addition décimale, mais elle suit des règles différentes à cause de la base 2.

## Slide 19: Slide 48
Les 4 règles de base de l’addition binaire

## Slide 20: Slide 50
Méthode pas à pas

## Slide 21: Slide 51
On aligne les deux nombres binaires à droite comme en base 10,

## Slide 22: Slide 52
Puis on additionne bit par bit de droite à gauche, en tenant compte d'une éventuelle retenue.

## Slide 23: Slide 54
Exemples détaillés

## Slide 24: Slide 55
Exemple 1 : Addition simple sans retenue

## Slide 25: Slide 58
Étapes :

## Slide 26: Slide 59
1 + 0 = 1

## Slide 27: Slide 60
0 + 1 = 1

## Slide 28: Slide 61
1 + 0 = 1

## Slide 29: Slide 62
0 + 0 = 0

## Slide 30: Slide 63
Aucune retenue à gérer.

## Slide 31: Slide 65
Exemple 2 : Avec une retenue unique

## Slide 32: Slide 68
Étapes :

## Slide 33: Slide 69
1 + 1 = 0 (retenue 1)

## Slide 34: Slide 70
0 + 1 + 1 = 0 (retenue 1)

## Slide 35: Slide 71
1 + 0 + 1 = 0 (retenue 1)

## Slide 36: Slide 72
0 + 0 + 1 = 1

## Slide 37: Slide 73
Résultat : 1000

## Slide 38: Slide 75
Exemple 3 : Avec retenue multiple

## Slide 39: Slide 76
Étapes : - 1 + 1 = 0 (retenue 1) - 1 + 0 + 1 = 0 (retenue 1) - 1 + 0 + 1 = 0 (retenue 1) - 1 + 0 + 1 = 0 (retenue 1) - On ajoute la retenue finale à gauche → 1 Résultat final : 10000

## Slide 40: Slide 78
Exemple 4 : Addition de deux nombres de tailles différentes

## Slide 41: Slide 80
Pour ce calcul on à aligner le deuxième à droite

## Slide 42: Slide 81
10101 + 00111

## Slide 43: Slide 82
Étapes :

## Slide 44: Slide 83
1 + 1 = 0 (retenue 1)

## Slide 45: Slide 84
0 + 1 + 1 = 0 (retenue 1)

## Slide 46: Slide 85
1 + 1 + 1 = 1 (retenue 1)

## Slide 47: Slide 86
0 + 0 + 1 = 1 (retenue 0)

## Slide 48: Slide 87
1 + 0 = 1

## Slide 49: Slide 88
Résultat : 11000

## Slide 50: Slide 90
Astuce de vérification

## Slide 51: Slide 91
Tu peux toujours convertir les deux nombres binaires en décimal, les additionner en décimal, puis reconvertir le résultat en binaire pour vérifier.

## Slide 52: Slide 94
Résumé pratique (à mémoriser)

## Slide 53: Slide 96
Octale

## Slide 54: Slide 97
L’addition octale suit le même principe que l’addition décimale, sauf que la base est 8 :

## Slide 55: Slide 98
On travaille avec les chiffres de 0 à 7.

## Slide 56: Slide 99
Dès que la somme dépasse 7, on effectue une retenue.

## Slide 57: Slide 100
8₁₀ = 10₈, 9₁₀ = 11₈, 10₁₀ = 12₈, etc.

## Slide 58: Slide 101
Table d’addition octale

## Slide 59: Slide 103
Méthode pas à pas

## Slide 60: Slide 104
Aligner les deux nombres à droite.

## Slide 61: Slide 105
Additionner colonne par colonne, de droite à gauche.

## Slide 62: Slide 106
Si la somme ≥ 8 → soustraire 8 et retenir 1 pour la colonne suivante.

## Slide 63: Slide 107
Répéter jusqu’à la gauche.

## Slide 64: Slide 108
Ajouter une retenue finale si nécessaire.

## Slide 65: Slide 109
Exemples détaillés

## Slide 66: Slide 110
Exemple 1 : Sans retenue

## Slide 67: Slide 113
Colonne par colonne :

## Slide 68: Slide 114
3 + 4 = 7 → pas de retenue

## Slide 69: Slide 115
2 + 5 = 7 → pas de retenue

## Slide 70: Slide 116
1 + 2 = 3

## Slide 71: Slide 117
Résultat : 377₈

## Slide 72: Slide 118
Exemple 2 : Avec une retenue

## Slide 73: Slide 121
Colonne par colonne :

## Slide 74: Slide 122
7 + 4 = 11₈ → écrire 3, retenir 1

## Slide 75: Slide 123
5 + 2 + 1 (retenue) = 8 → 10₈ → écrire 0, retenir 1

## Slide 76: Slide 124
1 + 6 + 1 = 8 → 10₈ → écrire 0, retenir 1

## Slide 77: Slide 125
On ajoute la retenue finale : 1

## Slide 78: Slide 126
Résultat : 1003₈

## Slide 79: Slide 128
Exemple 3 : Retenues en cascade

## Slide 80: Slide 131
Colonne par colonne :

## Slide 81: Slide 132
7 + 5 = 12₁₀ = 16₈ → écrire 6, retenir 1

## Slide 82: Slide 133
0 + 7 + 1 = 8 → 10₈ → écrire 0, retenir 1

## Slide 83: Slide 134
7 + 0 + 1 = 8 → 10₈ → écrire 0, retenir 1

## Slide 84: Slide 135
Ajouter retenue finale : 1

## Slide 85: Slide 136
Résultat : 1006₈

## Slide 86: Slide 138
Vérification (conversion en décimal)

## Slide 87: Slide 139
Exemple :

## Slide 88: Slide 140
707₈ = 7×64 + 0×8 + 7 = 448 + 0 + 7 = 455

## Slide 89: Slide 141
075₈ = 0×64 + 7×8 + 5 = 0 + 56 + 5 = 61

## Slide 90: Slide 142
455 + 61 = 516

## Slide 91: Slide 143
516₁₀ = 1006₈

## Slide 92: Slide 146
Exemple 4 : Nombres avec 0 et propagation de retenue

## Slide 93: Slide 149
Colonne par colonne :

## Slide 94: Slide 150
0 + 7 = 7 → pas de retenue

## Slide 95: Slide 151
7 + 1 = 8 → 10₈ → écrire 0, retenir 1

## Slide 96: Slide 152
6 + 1 (retenue) + 1 = 8 → 10₈ → écrire 0, retenir 1

## Slide 97: Slide 153
Ajouter retenue finale : 1

## Slide 98: Slide 154
Résultat : 1007₈

## Slide 99: Slide 155
Hexadécimale

## Slide 100: Slide 156
L’addition en base 16 (ou hexadécimale) suit le même principe qu’en base 10 ou 2, mais elle utilise 16 symboles pour représenter les chiffres :

## Slide 101: Slide 157
Chiffres hexadécimaux : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

## Slide 102: Slide 158
Où :

## Slide 103: Slide 159
Quand la somme dépasse F (15), on effectue une retenue de 1 vers la colonne suivante, comme en base 10.

## Slide 104: Slide 161
Table d’addition hexadécimale (extrait)

## Slide 105: Slide 162
Voici quelques additions fréquentes en hexadécimal :

## Slide 106: Slide 164
Étapes de l’addition hexadécimale

## Slide 107: Slide 165
Aligner les deux nombres à droite.

## Slide 108: Slide 166
Additionner chiffre par chiffre en partant de la droite.

## Slide 109: Slide 167
Si la somme dépasse F (15), soustraire 16 et retenir 1.

## Slide 110: Slide 168
Ajouter la retenue à la colonne suivante.

## Slide 111: Slide 169
Répéter jusqu’à la colonne la plus à gauche.

## Slide 112: Slide 170
Ajouter la retenue finale s’il en reste une.

## Slide 113: Slide 172
Exemples détaillés

## Slide 114: Slide 173
Exemple 1 : Pas de retenue

## Slide 115: Slide 176
Colonne par colonne :

## Slide 116: Slide 177
A (10) + 4 = 14 → E

## Slide 117: Slide 178
2 + 1 = 3

## Slide 118: Slide 180
Résultat final : 3E₁₆

## Slide 119: Slide 182
Vérification décimale :

## Slide 120: Slide 183
2A = 2×16 + 10 = 42

## Slide 121: Slide 184
14 = 1×16 + 4 = 20

## Slide 122: Slide 185
42 + 20 = 62

## Slide 123: Slide 186
62 en hex = 3E

## Slide 124: Slide 188
Exemple 2 : Avec retenue

## Slide 125: Slide 191
Colonne par colonne :

## Slide 126: Slide 192
C (12) + F (15) = 27 → 27 - 16 = 11 (B), avec retenue de 1

## Slide 127: Slide 193
3 + 2 + 1 = 6

## Slide 128: Slide 195
Résultat final : 6B₁₆

## Slide 129: Slide 197
Vérification décimale :

## Slide 130: Slide 198
3C = 3×16 + 12 = 60

## Slide 131: Slide 199
2F = 2×16 + 15 = 47

## Slide 132: Slide 200
60 + 47 = 107

## Slide 133: Slide 201
107 en hex = 6B

## Slide 134: Slide 203
Exemple 3 : Addition avec propagation de retenue

## Slide 135: Slide 206
Colonne par colonne :

## Slide 136: Slide 207
F + 1 = 16 → 0 avec retenue 1

## Slide 137: Slide 208
F + 0 + 1 = 16 → 0 avec retenue 1

## Slide 138: Slide 209
Retenue finale : 1

## Slide 139: Slide 211
Résultat final : 100₁₆

## Slide 140: Slide 213
Vérification décimale :

## Slide 141: Slide 214
FF = 255

## Slide 142: Slide 215
01 = 1

## Slide 143: Slide 216
255 + 1 = 256

## Slide 144: Slide 217
256 en hex = 100

## Slide 145: Slide 219
Exemple 4 : 3 chiffres, retenue multiple

## Slide 146: Slide 222
Colonne par colonne :

## Slide 147: Slide 223
7 + E = 7 + 14 = 21 → 21 - 16 = 5, retenue 1

## Slide 148: Slide 224
A + B = 10 + 11 = 21 + 1 (retenue) = 22 → 22 - 16 = 6, retenue 1

## Slide 149: Slide 225
1 + 2 = 3 + 1 (retenue) = 4

## Slide 150: Slide 227
Résultat final : 465₁₆

## Slide 151: Slide 229
Vérification décimale :

## Slide 152: Slide 230
1A7 = 1×256 + 10×16 + 7 = 423

## Slide 153: Slide 231
2BE = 2×256 + 11×16 + 14 = 702

## Slide 154: Slide 232
423 + 702 = 1125

## Slide 155: Slide 233
1125₁₀ = 465₁₆

## Slide 156: Slide 236
Soustraction

## Slide 157: Slide 238
Binaire

## Slide 158: Slide 239
Principe de la soustraction binaire

## Slide 159: Slide 240
Comme en base 10, la soustraction binaire consiste à soustraire bit par bit de droite à gauche. Mais en binaire, on ne dispose que de 0 et 1, donc il faut gérer des cas spécifiques, notamment lorsqu’on doit emprunter.

## Slide 160: Slide 242
Les cas possibles (règles de base)

## Slide 161: Slide 244
Explication du cas délicat : 0 – 1

## Slide 162: Slide 245
En binaire, 0 - 1 n’est pas possible directement, donc :

## Slide 163: Slide 246
On emprunte 1 au bit de gauche.

## Slide 164: Slide 247
En binaire, emprunter 1 revient à ajouter 2 (car en base 2, 10 = 2 en décimal).

## Slide 165: Slide 248
Donc 10 - 1 = 1

## Slide 166: Slide 250
Étapes pour soustraire deux nombres binaires

## Slide 167: Slide 251
1. Aligner les deux nombres à droite.

## Slide 168: Slide 252
2. Commencer par la colonne la plus à droite.

## Slide 169: Slide 253
3. Appliquer les règles ci-dessus pour chaque colonne.

## Slide 170: Slide 254
4. Emprunter si nécessaire à la colonne suivante (à gauche).

## Slide 171: Slide 256
Exemples détaillés

## Slide 172: Slide 257
Exemple 1 : Pas d’emprunt nécessaire

## Slide 173: Slide 260
Étapes :

## Slide 174: Slide 261
0 - 0 = 0

## Slide 175: Slide 262
1 - 1 = 0

## Slide 176: Slide 263
0 - 0 = 0

## Slide 177: Slide 264
1 - 0 = 1

## Slide 178: Slide 265
Exemple 2 : Avec un emprunt unique

## Slide 179: Slide 268
Étapes :

## Slide 180: Slide 269
0 - 1 → emprunt → 10 - 1 = 1

## Slide 181: Slide 270
0 (empruntée) - 0 = 1

## Slide 182: Slide 271
0 - 0 = 0

## Slide 183: Slide 272
1 - 0 = 1

## Slide 184: Slide 274
Exemple 3 : Avec emprunt en chaîne

## Slide 185: Slide 277
Étapes :

## Slide 186: Slide 278
0 - 1 → emprunt → 10 - 1 = 1, on propage l’emprunt

## Slide 187: Slide 279
0 - 0 (avec emprunt) → emprunt → 10 - 0 - 1 = 1

## Slide 188: Slide 280
Cela continue jusqu’au bit 1 le plus à gauche

## Slide 189: Slide 282
Résultat : 01111

## Slide 190: Slide 284
Exemple 4 : Soustraction avec des nombres de tailles différentes

## Slide 191: Slide 287
On aligne à droite :

## Slide 192: Slide 288
10101

## Slide 193: Slide 289
- 00110

## Slide 194: Slide 291
Étapes :

## Slide 195: Slide 292
1 - 0 = 1

## Slide 196: Slide 293
0 - 1 → emprunt → 10 - 1 = 1

## Slide 197: Slide 294
1 (emprunté) - 1 = 0

## Slide 198: Slide 295
0 - 0 = 0

## Slide 199: Slide 296
1 - 0 = 1

## Slide 200: Slide 297
Résultat final : 01111

## Slide 201: Slide 299
Résumé des cas possibles

## Slide 202: Slide 301
Octal

## Slide 203: Slide 302
La soustraction en base 8 fonctionne comme en base 10, sauf qu’on ne peut emprunter que 8 unités, et chaque chiffre varie de 0 à 7. Lorsqu’un chiffre du haut est inférieur à celui du bas, on effectue un emprunt sur la colonne de gauche.

## Slide 204: Slide 303
Rappel : le système octal

## Slide 205: Slide 304
Base : 8

## Slide 206: Slide 305
Chiffres utilisés : 0 à 7

## Slide 207: Slide 306
Lorsqu’un emprunt est nécessaire, on ajoute 8 à la case actuelle et on retire 1 à la colonne de gauche.

## Slide 208: Slide 308
Table de soustraction octale de base

## Slide 209: Slide 310
Étapes de la soustraction octale

## Slide 210: Slide 311
Écrire les deux nombres alignés à droite.

## Slide 211: Slide 312
Soustraire chiffre par chiffre, de droite à gauche.

## Slide 212: Slide 313
Si le chiffre du haut < celui du bas → emprunt : ajouter 8 au chiffre actuel et enlever 1 à la colonne de gauche.

## Slide 213: Slide 314
Répéter jusqu’au chiffre de gauche.

## Slide 214: Slide 315
Supprimer les zéros inutiles à gauche du résultat.

## Slide 215: Slide 317
Exemples détaillés

## Slide 216: Slide 318
Exemple 1 : Pas d’emprunt

## Slide 217: Slide 321
Étapes :

## Slide 218: Slide 322
3 - 1 = 2

## Slide 219: Slide 323
4 - 2 = 2

## Slide 220: Slide 324
5 - 3 = 2

## Slide 221: Slide 325
Résultat final : 222₈

## Slide 222: Slide 327
Exemple 2 : Emprunt simple

## Slide 223: Slide 330
Étapes :

## Slide 224: Slide 331
1 - 4 → impossible → emprunt : 1 + 8 = 9, 9 - 4 = 5 → le 5 devient 4

## Slide 225: Slide 332
4 - 7 → impossible → emprunt : 4 + 8 = 12, 12 - 7 = 5 → le 2 devient 1

## Slide 226: Slide 333
1 - 0 = 1

## Slide 227: Slide 334
Résultat final : 155₈

## Slide 228: Slide 336
Exemple 3 : Emprunts en cascade

## Slide 229: Slide 339
Étapes :

## Slide 230: Slide 340
4 - 7 → impossible

## Slide 231: Slide 341
→ emprunt : 4 + 8 = 12, 12 - 7 = 5

## Slide 232: Slide 342
→ le 0 devient -1 (impossible) → on continue l’emprunt

## Slide 233: Slide 343
0 (après emprunt) = -1 → on emprunte à gauche :

## Slide 234: Slide 344
2 devient 1

## Slide 235: Slide 345
-1 + 8 = 7 ; 7 - 2 = 5

## Slide 236: Slide 346
1 - 1 = 0

## Slide 237: Slide 347
Résultat final : 055₈ (ou 55₈ sans le zéro inutile)

## Slide 238: Slide 348
Vérification avec conversion en décimal

## Slide 239: Slide 349
Exemple :

## Slide 240: Slide 350
204₈ = 2×64 + 0×8 + 4 = 128 + 0 + 4 = 132

## Slide 241: Slide 351
127₈ = 1×64 + 2×8 + 7 = 64 + 16 + 7 = 87

## Slide 242: Slide 352
132 - 87 = 45

## Slide 243: Slide 353
45 en octal = 55₈

## Slide 244: Slide 355
Hexadécimal

## Slide 245: Slide 357
La soustraction en hexadécimal (base 16) fonctionne comme en base 10, mais avec les chiffres allant de 0 à F : Chiffres hexadécimaux : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A (10), B (11), C (12), D (13), E (14), F (15)

## Slide 246: Slide 358
Quand le chiffre du haut est plus petit que celui du bas, on effectue un emprunt à la colonne de gauche (comme en base 10). Mais ici, l’emprunt ajoute 16 au chiffre à droite, puisque nous sommes en base 16.

## Slide 247: Slide 360
Étapes générales pour une soustraction en base 16

## Slide 248: Slide 361
Aligner les deux nombres à droite.

## Slide 249: Slide 362
Commencer par la colonne de droite.

## Slide 250: Slide 363
Si le chiffre du haut ≥ chiffre du bas → on soustrait normalement.

## Slide 251: Slide 364
Si le chiffre du haut < chiffre du bas → on emprunte 1 à la colonne de gauche :

## Slide 252: Slide 365
Cela ajoute 16 au chiffre courant

## Slide 253: Slide 366
Et diminue de 1 la colonne de gauche

## Slide 254: Slide 367
Répéter jusqu'à la colonne la plus à gauche.

## Slide 255: Slide 369
Exemples détaillés

## Slide 256: Slide 370
Exemple 1 : Pas d’emprunt

## Slide 257: Slide 373
Étapes :

## Slide 258: Slide 374
C (12) – A (10) = 2

## Slide 259: Slide 375
3 – 1 = 2

## Slide 260: Slide 377
Résultat final : 22₁₆

## Slide 261: Slide 378
Vérification en décimal :

## Slide 262: Slide 379
3C = 3×16 + 12 = 60

## Slide 263: Slide 380
1A = 1×16 + 10 = 26

## Slide 264: Slide 381
60 – 26 = 34 → 22₁₆

## Slide 265: Slide 383
Exemple 2 : Avec emprunt

## Slide 266: Slide 386
Étapes :

## Slide 267: Slide 387
C (12) – F (15) → impossible → on emprunte :

## Slide 268: Slide 388
C + 16 = 28

## Slide 269: Slide 389
28 – 15 = 13 (D)

## Slide 270: Slide 390
Colonne précédente : 3 devient 2

## Slide 271: Slide 391
2 – 2 = 0

## Slide 272: Slide 393
Résultat final : 0D₁₆

## Slide 273: Slide 394
Vérification décimale :

## Slide 274: Slide 395
3C = 60

## Slide 275: Slide 396
2F = 47

## Slide 276: Slide 397
60 – 47 = 13 → D₁₆

## Slide 277: Slide 399
Exemple 3 : Emprunt en chaîne

## Slide 278: Slide 402
Étapes :

## Slide 279: Slide 403
0 – F (15) : impossible → emprunt : 0 + 16 = 16 → 16 – 15 = 1, colonne précédente devient -1

## Slide 280: Slide 404
Colonne du milieu : 0 – F avec -1 → -1 + 16 = 15 → 15 – 15 = 0

## Slide 281: Slide 405
Colonne de gauche : 2 – 1 (emprunt précédent) = 1

## Slide 282: Slide 407
Résultat final : 101₁₆

## Slide 283: Slide 408
Vérification décimale :

## Slide 284: Slide 409
200 = 2×256 = 512

## Slide 285: Slide 410
0FF = 15×1 + 15×16 = 255

## Slide 286: Slide 411
512 – 255 = 257 → 101₁₆

## Slide 287: Slide 413
Exemple 4 : Avec lettres et chaînes d’emprunt

## Slide 288: Slide 416
Étapes :

## Slide 289: Slide 417
0 – E (14) → emprunt : 16 – 14 = 2, colonne suivante -1

## Slide 290: Slide 418
A (10) – B (11) → avec emprunt → 10 – 11 + 16 = 15 → F, colonne de gauche -1

## Slide 291: Slide 419
1 – 0 – 1 (emprunt) = 0

## Slide 292: Slide 421
Résultat final : 0F2₁₆

## Slide 293: Slide 422
Vérification décimale :

## Slide 294: Slide 423
1A0 = 1×256 + 10×16 + 0 = 416

## Slide 295: Slide 424
0BE = 11×16 + 14 = 190

## Slide 296: Slide 425
416 – 190 = 226 → 0F2₁₆

## Slide 297: Slide 429
Division et Multiplication d’entiers

## Slide 298: Slide 430
Division d’Entiers

## Slide 299: Slide 431
Binaire

## Slide 300: Slide 433
Principe de la division binaire

## Slide 301: Slide 434
La division binaire fonctionne comme la division en base 10, mais elle utilise uniquement les chiffres 0 et 1. On utilise la méthode de division longue par soustraction répétée :

## Slide 302: Slide 435
Comparer le dividende au diviseur.

## Slide 303: Slide 436
Si le diviseur entre dans la portion courante, on soustrait et on note 1.

## Slide 304: Slide 437
Sinon, on note 0 et on abaisse le bit suivant.

## Slide 305: Slide 438
On répète jusqu'à la fin.

## Slide 306: Slide 440
Étapes générales

## Slide 307: Slide 441
Identifier les bits du dividende suffisants pour être plus grands ou égaux au diviseur.

## Slide 308: Slide 442
Comparer cette portion au diviseur.

## Slide 309: Slide 443
Si elle est supérieure ou égale, on soustrait et note 1 dans le quotient.

## Slide 310: Slide 444
Sinon, on note 0 dans le quotient.

## Slide 311: Slide 445
Descendre le bit suivant et répéter.

## Slide 312: Slide 447
Exemples détaillés

## Slide 313: Slide 448
Exemple 1 (division simple) : 1010 (10) ÷ 10 (2)

## Slide 314: Slide 450
Étapes :

## Slide 315: Slide 451
On prend un nombre de bit identique au diviseur : première niveau 10 = 10 donc

## Slide 316: Slide 452
10 * 1 =10 || 10 – 10 = 0

## Slide 317: Slide 453
Reste : 0, on descend 1 : deuxième niveau 01 < 10 donc

## Slide 318: Slide 454
10 * 0 = 0 || 01-00 = 1

## Slide 319: Slide 455
On descend 0 : troisième niveau 10 = 10 donc

## Slide 320: Slide 456
10 * 1 = 10 || 10 – 10 = 0

## Slide 321: Slide 458
Résultat : Quotient = 101 (5), Reste = 0

## Slide 322: Slide 460
Exemple 2 (Division avec reste): 1110 (14) ÷ 11 (3)

## Slide 323: Slide 462
Étapes :

## Slide 324: Slide 463
On prend un nombre de bit identique au diviseur : première niveau 11 = 11 donc

## Slide 325: Slide 464
11 * 1 =10 || 10 – 10 = 0

## Slide 326: Slide 465
Reste : 0, on descend 1 : deuxième niveau 01 < 11 donc

## Slide 327: Slide 466
11 * 0 = 00 || 01-00 = 1

## Slide 328: Slide 467
On descend 0 : troisième niveau 10 < 11 donc

## Slide 329: Slide 468
11 * 0 = 00 || 10 – 00 = 10

## Slide 330: Slide 470
Résultat : Quotient = 100 (4), Reste = 10 (2)

## Slide 331: Slide 471
Exemple 3 (Division avec Zéro Intermédiaire): 1010 (10) ÷ 101 (5)

## Slide 332: Slide 473
Étapes :

## Slide 333: Slide 474
On prend un nombre de bit identique au diviseur : première niveau 101 = 101 donc

## Slide 334: Slide 475
101 * 1 =101 || 101 – 101 = 0

## Slide 335: Slide 476
Reste : 0, on descend 1 : deuxième niveau 000 < 101 donc

## Slide 336: Slide 477
101 * 0 = 000 || 000-000 = 0

## Slide 337: Slide 478
Résultat : Quotient = 10 (2), Reste = 0 (0)

## Slide 338: Slide 481
Tableau récapitulatif

## Slide 339: Slide 482
Remarques

## Slide 340: Slide 483
Le quotient est calculé bit par bit (comme dans une division longue).

## Slide 341: Slide 484
Le reste final doit toujours être inférieur au diviseur.

## Slide 342: Slide 485
Pour obtenir un résultat avec décimales, on peut continuer la division en ajoutant des zéros (binaire flottant).

## Slide 343: Slide 487
Octal

## Slide 344: Slide 489
La division octale consiste à diviser des nombres exprimés en base 8, chiffre par chiffre, tout en respectant les règles de la base 8 :

## Slide 345: Slide 490
Les chiffres vont de 0 à 7.

## Slide 346: Slide 491
On peut convertir temporairement en base 10 pour faciliter les calculs, mais le résultat doit être exprimé en base 8.

## Slide 347: Slide 493
Rappel : conversion décimal ↔ octal

## Slide 348: Slide 494
Avant ou après division, il est parfois utile de convertir :

## Slide 349: Slide 495
De base 8 vers décimal pour calculer plus facilement.

## Slide 350: Slide 496
Puis convertir le quotient et le reste en base 8.

## Slide 351: Slide 498
Exemples de conversion décimal → octal :

## Slide 352: Slide 500
2) Table de division de base (octal)

## Slide 353: Slide 502
Étapes de la division en octal

## Slide 354: Slide 503
Convertir les nombres en base 10 si nécessaire.

## Slide 355: Slide 504
Effectuer la division (quotient entier et reste).

## Slide 356: Slide 505
Convertir le quotient et le reste en base 8.

## Slide 357: Slide 506
Vérifier : Dividende = (Diviseur × Quotient) + Reste

## Slide 358: Slide 508
Exemples détaillés

## Slide 359: Slide 509
Exemple 1 : Division exacte, simple

## Slide 360: Slide 510
16₈ ÷ 2₈ = ?

## Slide 361: Slide 512
Étapes :

## Slide 362: Slide 513
16₈ = 1×8 + 6 = 14₁₀

## Slide 363: Slide 514
2₈ = 2₁₀

## Slide 364: Slide 515
14 ÷ 2 = 7 → pas de reste

## Slide 365: Slide 516
7₁₀ = 7₈

## Slide 366: Slide 518
Résultat : 7₈

## Slide 367: Slide 520
Exemple 2 : Division avec reste

## Slide 368: Slide 521
25₈ ÷ 4₈ = ?

## Slide 369: Slide 523
Étapes :

## Slide 370: Slide 524
25₈ = 2×8 + 5 = 21₁₀

## Slide 371: Slide 525
4₈ = 4₁₀

## Slide 372: Slide 526
21 ÷ 4 = 5 reste 1

## Slide 373: Slide 527
Quotient = 5₁₀ = 5₈, Reste = 1₁₀ = 1₈

## Slide 374: Slide 528
Résultat : 5₈ reste 1₈

## Slide 375: Slide 529
Exemple 3 : Division plus grande (quotient sur plusieurs chiffres)

## Slide 376: Slide 530
145₈ ÷ 3₈ = ?

## Slide 377: Slide 532
Étapes :

## Slide 378: Slide 533
145₈ = 1×64 + 4×8 + 5 = 64 + 32 + 5 = 101₁₀

## Slide 379: Slide 534
3₈ = 3₁₀

## Slide 380: Slide 535
101 ÷ 3 = 33 reste 2

## Slide 381: Slide 536
33₁₀ → 41₈, 2₁₀ = 2₈

## Slide 382: Slide 537
Résultat : 41₈ reste 2₈

## Slide 383: Slide 539
Exemple 4 : Division avec quotient = 0

## Slide 384: Slide 540
3₈ ÷ 7₈ = ?

## Slide 385: Slide 541
Étapes :

## Slide 386: Slide 542
3₈ = 3₁₀, 7₈ = 7₁₀

## Slide 387: Slide 543
3 ÷ 7 = 0 reste 3

## Slide 388: Slide 544
Quotient = 0₈, Reste = 3₈

## Slide 389: Slide 545
Résultat : 0₈ reste 3₈

## Slide 390: Slide 547
Exemple 5 : Longue division (avec plusieurs étapes)

## Slide 391: Slide 548
345₈ ÷ 5₈ = ?

## Slide 392: Slide 549
Convertir :

## Slide 393: Slide 550
3×64 + 4×8 + 5 = 192 + 32 + 5 = 229₁₀

## Slide 394: Slide 551
5₈ = 5₁₀

## Slide 395: Slide 552
229 ÷ 5 = 45 reste 4

## Slide 396: Slide 553
45 → 55₈, 4 → 4₈

## Slide 397: Slide 554
Résultat : 55₈ reste 4₈

## Slide 398: Slide 555
Vérification

## Slide 399: Slide 556
Exemple :

## Slide 400: Slide 557
345₈ = 229₁₀

## Slide 401: Slide 558
5₈ = 5₁₀

## Slide 402: Slide 559
229 ÷ 5 = 45 r 4

## Slide 403: Slide 560
→ 45 = 55₈, reste = 4₈

## Slide 404: Slide 562
Résumé des cas possibles

## Slide 405: Slide 564
Hexadécimal

## Slide 406: Slide 565
La division en hexadécimal suit les mêmes principes que la division en base 10, sauf que tous les calculs se font en base 16, c’est-à-dire avec les chiffres de : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

## Slide 407: Slide 566
Avec les valeurs décimales correspondantes :

## Slide 408: Slide 568
Méthode pour diviser en hexadécimal

## Slide 409: Slide 569
Étapes générales (manuelles ou mentales) :

## Slide 410: Slide 570
Convertir le dividende et le diviseur en base décimale.

## Slide 411: Slide 571
Effectuer la division en base 10.

## Slide 412: Slide 572
Convertir le quotient (et le reste s’il y en a) en hexadécimal.

## Slide 413: Slide 573
Vérifier : quotient × diviseur + reste = dividende.

## Slide 414: Slide 574
En pratique, la division hexadécimale directe est complexe. On passe souvent par le décimal pour plus de clarté.

## Slide 415: Slide 576
Exemples détaillés

## Slide 416: Slide 577
Exemple 1 : Division exacte

## Slide 417: Slide 578
3C₁₆ ÷ 6₁₆

## Slide 418: Slide 580
Étapes :

## Slide 419: Slide 581
Convertir en décimal :

## Slide 420: Slide 582
3C₁₆ = 3×16 + 12 = 60

## Slide 421: Slide 583
6₁₆ = 6

## Slide 422: Slide 584
Division décimale :

## Slide 423: Slide 585
60 ÷ 6 = 10

## Slide 424: Slide 586
Convertir 10 en hexadécimal → A

## Slide 425: Slide 588
Résultat final : A₁₆

## Slide 426: Slide 589
Vérification : A × 6 = 60 → OK

## Slide 427: Slide 591
Exemple 2 : Division avec reste

## Slide 428: Slide 592
7F₁₆ ÷ B₁₆

## Slide 429: Slide 594
Étapes :

## Slide 430: Slide 595
7F = 7×16 + 15 = 127

## Slide 431: Slide 596
B = 11

## Slide 432: Slide 597
Division : 127 ÷ 11 = 11 reste 6

## Slide 433: Slide 598
11₁₀ = B₁₆, 6 = 6

## Slide 434: Slide 600
Résultat final : Quotient = B₁₆, Reste = 6₁₆

## Slide 435: Slide 601
Vérification : B × B = B × 11 = 121 ; 121 + 6 = 127

## Slide 436: Slide 603
Exemple 3 : Nombre à 3 chiffres

## Slide 437: Slide 604
1F4₁₆ ÷ 5₁₆

## Slide 438: Slide 606
Étapes :

## Slide 439: Slide 607
1F4 = 1×256 + 15×16 + 4 = 500

## Slide 440: Slide 608
5 = 5

## Slide 441: Slide 609
500 ÷ 5 = 100

## Slide 442: Slide 610
100 en hex = 64 (car 6×16 + 4 = 100)

## Slide 443: Slide 612
Résultat : 64₁₆

## Slide 444: Slide 614
Exemple 4 : Quotient > F

## Slide 445: Slide 615
F0₁₆ ÷ 5₁₆

## Slide 446: Slide 617
Étapes :

## Slide 447: Slide 618
F0 = 15×16 + 0 = 240

## Slide 448: Slide 619
5 = 5

## Slide 449: Slide 620
240 ÷ 5 = 48

## Slide 450: Slide 621
48 en hex = 30 (3×16)

## Slide 451: Slide 623
Résultat : 30₁₆

## Slide 452: Slide 627
Multiplication d’entiers

## Slide 453: Slide 629
La multiplication en binaire (base 2) est plus simple qu'en décimal car elle n'utilise que des 0 et des 1, mais les grands nombres nécessitent des algorithmes efficaces.

## Slide 454: Slide 631
Multiplication Binaire

## Slide 455: Slide 633
Fonctionne comme une multiplication longue en décimal, mais avec seulement deux cas :

## Slide 456: Slide 634
Si le bit est 0, le produit partiel est 0.

## Slide 457: Slide 635
Si le bit est 1, le produit partiel est une copie du multiplicande (décalé de manière appropriée).

## Slide 458: Slide 637
Exemples détaillés

## Slide 459: Slide 638
Exemple 1 (Multiplier simple) : 1101 (13) × 1011 (11) (Nous travaillerons en binaire, puis vérifierons en décimal.)

## Slide 460: Slide 641
Résultat : Quotient = 101 (5), Reste = 0

## Slide 461: Slide 642
Vérification : 13 × 11 = 143

## Slide 462: Slide 644
Algorithmes de Multiplication Efficaces

## Slide 463: Slide 646
Comme la multiplication de base est lente pour les grands nombres, les ordinateurs utilisent des algorithmes optimisés :

## Slide 464: Slide 648
Multiplication par Décalage et Addition

## Slide 465: Slide 649
Similaire à la multiplication manuelle mais optimisée pour le matériel.

## Slide 466: Slide 650
Étapes :

## Slide 467: Slide 651
Initialiser le résultat à 0.

## Slide 468: Slide 652
Pour chaque bit du multiplicateur :

## Slide 469: Slide 653
Si le bit est 1, ajouter le multiplicande (décalé) au résultat.

## Slide 470: Slide 654
Décaler le multiplicande d'un bit vers la gauche.

## Slide 471: Slide 655
Répéter jusqu'à ce que tous les bits soient traités.

## Slide 472: Slide 657
Algorithme de Booth (Multiplication Signée)

## Slide 473: Slide 658
Utilisé pour multiplier des entiers signés (complément à deux).

## Slide 474: Slide 659
Réduit le nombre d'opérations en détectant des séquences de 1.

## Slide 475: Slide 660
Idée clé : Remplacer des séquences comme 1110 (qui vaut -2 en complément à deux) par une opération plus efficace.

## Slide 476: Slide 662
Multiplication Octale

## Slide 477: Slide 664
La multiplication en base 8 fonctionne comme en base 10, mais avec des retenues en base 8. Voici comment procéder avec des exemples détaillés.

## Slide 478: Slide 666
Table de Multiplication Octale (Partielle)

## Slide 479: Slide 668
Exemple :

## Slide 480: Slide 669
- (58 × 68 = 368) (car (5 × 6 = 30) en décimal, et (30 ÷ 8 = 3) reste (6) → (368)).

## Slide 481: Slide 671
2. Méthode Pas à Pas

## Slide 482: Slide 673
Problème : Multiplier (348) (28 en décimal) par (268) (22 en décimal).

## Slide 483: Slide 674
Étape 1 : Multiplier par chaque chiffre du multiplicateur

## Slide 484: Slide 676
1. Multiplier par (6_8) (dernier chiffre de (268)) :

## Slide 485: Slide 677
(6 × 4 = 308) (car (6 × 4 = 24) en décimal → (24 ÷ 8 = 3) reste (0) → (308)).

## Slide 486: Slide 678
(6 × 3 = 228) (car (6 × 3 = 18) → (18 ÷ 8 = 2) reste (2) → (228)).

## Slide 487: Slide 679
Addition partielle : (228 + 38) (retenue) = (258).

## Slide 488: Slide 680
Résultat partiel : 250.

## Slide 489: Slide 682
2. Multiplier par (28) (décalé d’une position à gauche) :

## Slide 490: Slide 683
(2 × 4 = 108) (car (2 × 4 = 8) → (8 ÷ 8 = 1) reste (0)).

## Slide 491: Slide 684
(2 × 3 = 68).

## Slide 492: Slide 685
Résultat partiel : 70 (décalé : 700).

## Slide 493: Slide 687
Étape 2 : Additionner les résultats partiels

## Slide 494: Slide 690
Résultat final : (348 × 268 = 11508).

## Slide 495: Slide 692
Vérification en décimal :

## Slide 496: Slide 693
(28 × 22 = 616).

## Slide 497: Slide 694
Conversion de (616) en octal :

## Slide 498: Slide 695
(616 ÷ 8 = 77) reste (0) → (0).

## Slide 499: Slide 696
(77 ÷ 8 = 9) reste (5) → (50).

## Slide 500: Slide 697
(9 ÷ 8 = 1) reste (1) → (150).

## Slide 501: Slide 698
(1 ÷ 8 = 0) reste (1) → (11508).

## Slide 502: Slide 700
Règles Clés

## Slide 503: Slide 701
1. Retenues en base 8 :

## Slide 504: Slide 702
Si un produit dépasse (7), divisez par 8 pour obtenir la retenue.

## Slide 505: Slide 703
Exemple : (6 × 7 = 528) (car (42 ÷ 8 = 5) reste (2)).

## Slide 506: Slide 705
2. Décalage :

## Slide 507: Slide 706
Chaque ligne de multiplication est décalée d’un rang vers la gauche.

## Slide 508: Slide 708
3. Vérification :

## Slide 509: Slide 709
Convertissez en décimal pour valider le résultat.

## Slide 510: Slide 711
Multiplication Hexadécimal

## Slide 511: Slide 713
La multiplication en hexadécimal suit les mêmes principes qu’en décimal, mais avec une table de multiplication spécifique (chiffres 0-9 et lettres A-F, où A=10, B=11, ..., F=15). Voici comment procéder :

## Slide 512: Slide 715
Table de Multiplication Hexadécimale (Partielle)

## Slide 513: Slide 717
Exemple :

## Slide 514: Slide 718
A × B = 6E (car 10 × 11 = 110, et 110 ÷ 16 = 6 avec reste 14 → 6E).

## Slide 515: Slide 720
Méthode pas à pas (Exemple : 1A3 × B2)

## Slide 516: Slide 722
Problème : Multiplier 1A3 (419 en décimal) par B2 (178 en décimal).

## Slide 517: Slide 723
Étape 1 : Multiplier par chaque chiffre du multiplicateur

## Slide 518: Slide 725
Multiplier par 216 (dernier chiffre de B2) :

## Slide 519: Slide 726
2 × 3 = 6 → écrit 6.

## Slide 520: Slide 727
2 × A = 14 (20 en décimal) → écrit 4, retient 1.

## Slide 521: Slide 728
2 × 1 = 2 + retenue 1 = 3.

## Slide 522: Slide 729
Résultat partiel : 34616.

## Slide 523: Slide 731
Multiplier par B16 (décalé d’une position à gauche) :

## Slide 524: Slide 732
B × 3 = 21 (33 en décimal) → écrit 1, retient 2.

## Slide 525: Slide 733
B × A = 6E (110 en décimal) + retenue 2 = 70 → écrit 0, retient 7.

## Slide 526: Slide 734
B × 1 = B (11) + retenue 7 = 12 (18 en décimal).

## Slide 527: Slide 735
Résultat partiel : 120116.

## Slide 528: Slide 737
Étape 2 : Additionner les résultats partiels

## Slide 529: Slide 739
Résultat final: 1A3 × B2 = 1546.

## Slide 530: Slide 740
Vérification en décimal :

## Slide 531: Slide 741
419 × 178 = 74 582.

## Slide 532: Slide 742
Convertir 74 582 en hexadécimal :

## Slide 533: Slide 743
74 582 ÷ 16 = 4 661 reste 6 → 6.

## Slide 534: Slide 744
4 661 ÷ 16 = 291 reste 5 → 56.

## Slide 535: Slide 745
291 ÷ 16 = 18 reste 3 → 356.

## Slide 536: Slide 746
18 ÷ 16 = 1 reste 2 → 2356.

## Slide 537: Slide 747
1 ÷ 16 = 0 reste 1 → 12356.

## Slide 538: Slide 748
Règles Clés

## Slide 539: Slide 749
Retenues : Elles sont en base 16.

## Slide 540: Slide 750
Exemple : F × F = E1 (car 15 × 15 = 225, soit 14 × 16 + 1).

## Slide 541: Slide 751
Conversion : Pour vérifier, convertissez les nombres en décimal, multipliez, puis reconvertissez.

## Slide 542: Slide 752
Décalage : Chaque ligne de multiplication est décalée d’un rang vers la gauche.

## Slide 543: Slide 754
Autre Exemple Simple : A × 4

## Slide 544: Slide 755
A × 4 = 28 (car 10 × 4 = 40, et 40 ÷ 16 = 2 reste 8).

## Slide 545: Slide 757
Représentation des Nombres en virgules flottante en Binaire (IEEE 754)

## Slide 546: Slide 759
La représentation des nombres en virgule flottante permet d'exprimer des nombres réels (avec une partie décimale) en binaire. Elle est essentielle en informatique pour manipuler des valeurs très grandes ou très petites avec une précision limitée mais contrôlée. La norme la plus utilisée est la norme IEEE 754.

## Slide 547: Slide 761
Structure d'un nombre flottant en IEEE 754 (simple précision)

## Slide 548: Slide 762
Un nombre flottant codé en 32 bits est divisé en trois parties :

## Slide 549: Slide 764
Forme normalisée

## Slide 550: Slide 766
Tout nombre en virgule flottante est représenté sous la forme : ± 1,xxxxxx × 2^n

## Slide 551: Slide 767
Le chiffre 1 avant la virgule est implicite (non stocké dans la mantisse)

## Slide 552: Slide 768
L'exposant est ajusté avec un biais : Exposant = Exposant réel + 127 (en simple précision)

## Slide 553: Slide 770
Etapes de conversion

## Slide 554: Slide 771
Convertir le nombre décimal en binaire (partie entière + fractionnaire)

## Slide 555: Slide 772
Le mettre sous forme normalisée : 1.xxxxxx × 2^n

## Slide 556: Slide 773
Préciser le signe

## Slide 557: Slide 774
Calculer l'exposant codé : n + 127(on le met sur 8 bits)

## Slide 558: Slide 775
Extraire la mantisse sur 23 bits (sans le 1 implicite)

## Slide 559: Slide 776
Placer les bits dans l'ordre : Signe | Exposant | Mantisse

## Slide 560: Slide 778
Exemples

## Slide 561: Slide 779
Exemple 1 : 13.25

## Slide 562: Slide 780
Conversion en binaire :

## Slide 563: Slide 781
13 = 1101

## Slide 564: Slide 782
0.25 = 0.01

## Slide 565: Slide 783
Donc : 13.25 = 1101.01

## Slide 566: Slide 784
Normalisation :

## Slide 567: Slide 785
1101.01 = 1.10101 × 2^3

## Slide 568: Slide 786
Signe :

## Slide 569: Slide 787
0 (positif)

## Slide 570: Slide 788
Exposant codé :

## Slide 571: Slide 789
3 + 127 = 130 = 10000010

## Slide 572: Slide 790
Mantisse :

## Slide 573: Slide 791
10101000000000000000000

## Slide 574: Slide 792
IEEE 754 (32 bits) :

## Slide 575: Slide 793
0 10000010 10101000000000000000000

## Slide 576: Slide 795
Exemple 2 : 0.625

## Slide 577: Slide 796
Conversion en binaire : 0.625 = 0.10

## Slide 578: Slide 797
Normalisation : 0.101 = 1.01 × 2^-1

## Slide 579: Slide 798
Signe : 1 (négatif)

## Slide 580: Slide 799
Exposant codé = -1 + 127 = 126 = 01111110

## Slide 581: Slide 800
Mantisse : 01000000000000000000000

## Slide 582: Slide 801
IEEE 754 (32 bits) : 1 01111110 01000000000000000000000

## Slide 583: Slide 803
Conclusion de la leçon (15 minutes) :

## Slide 584: Slide 805
Résumé des points clés :

## Slide 585: Slide 806
Opérations arithmétiques dans différentes bases (binaire, octal, hexadécimal) :

## Slide 586: Slide 807
Les opérations d'addition, soustraction, multiplication et division suivent des règles similaires à celles de la base 10, mais avec des retenues ou emprunts adaptés à la base utilisée.

## Slide 587: Slide 808
Chaque base a ses spécificités, comme les symboles (0-1 pour le binaire, 0-7 pour l'octal, 0-F pour l'hexadécimal) et les méthodes de calcul (exemple : emprunt de 16 en hexadécimal).

## Slide 588: Slide 809
Représentation des nombres en virgule flottante (norme IEEE 754) :

## Slide 589: Slide 810
Un nombre flottant est structuré en trois parties : signe, exposant (biaisé) et mantisse.

## Slide 590: Slide 811
La forme normalisée permet de représenter des nombres très grands ou très petits en utilisant la notation scientifique binaire (exemple : ±1,xxxxx × 2^n).

## Slide 591: Slide 813
Évaluation rapide :

## Slide 592: Slide 814
"Expliquez les étapes pour effectuer l'addition binaire de 1101 (13 en décimal) et 1011 (11 en décimal), puis vérifiez le résultat en convertissant les nombres en décimal. Ensuite, décrivez brièvement comment la norme IEEE 754 représente le nombre 6,25 en simple précision."

## Slide 593: Slide 816
Références

## Slide 594: Slide 817
Khan Academy – Binary Numbers & Arithmetic https://www.khanacademy.org/computing/computers-and-internet/xcae6f4a7ff015e7d:digital-information.

## Slide 595: Slide 818
TutorialsPoint – Number System & Base Conversions https://www.tutorialspoint.com/computer_logical_organization/number_system_conversion.htm

## Slide 596: Slide 819
GeeksforGeeks – Binary Arithmetic https://www.geeksforgeeks.org/binary-arithmetics/

## Slide 597: Slide 820
IEEE 754 Standard (Official Documentation) https://ieeexplore.ieee.org/document/8766229

## Slide 598: Slide 821
Wikipedia – IEEE 754 https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754

## Slide 599: Slide 822
Exploratorium – Floating-Point Converter (Outil pratique) https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html

## Slide 600: Slide 823
GeeksforGeeks – Floating Point Representation https://www.geeksforgeeks.org/floating-point-representation-basics/

## Slide 601: Slide 824
MIT OpenCourseWare – Computer Arithmetic https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-004-computation-structures-fall-2017/

## Slide 602: Slide 825
Stanford University – Computer Arithmetic (PDF) https://web.stanford.edu/class/ee486/doc/chap5.pdf